## Slide 1: Fahrwerksaufhängung ULTIMAAX 26t für MAN

## Slide 2: Tandemachsen Fahrwerk ULTIMAAX

## Slide 3: Warum ULTIMAAX ?
Ca. 250kg Gewichtsersparnis gegenüber 2x13ton Parabelfeder
Mehr Nutzlast und geringerer Treibstoffverbrauch bei Leerfahrten
Stabileres Fahrverhalten im beladenen Zustand
Verbesserte Traktion im Vergleich zur Parabelfeder
Wartungsfrei
Niedrige „ life cycle “ Kosten
Überladungstolerant
Signifikant geringerer Reifenverschleiß

## Slide 4: ULTIMAAX Vorteile am Markt
Kundenvorteil + Mehr Ladung = mehr Profit
  .+ Reduzierte Betriebskosten
Verkaufsvolumen .+ Zusätzliches Volumen durch nachgewiesene Marktattraktivität
.+ Erhöhung des MAN-Marktanteils bei Mehrmarkenflotten
Exklusivität .+ In Europa nur bei MAN verfügbar

## Slide 5: Funktionen und Vorteile
Elastomerfeder
eine sich verjüngende Form, sorgt unbeladen für eine sanfte Fahrt, weil sich bei zunehmender Last die Steifigkeit erhöht
bietet eine lange Lebensdauer und einfachen Austausch für kürzere Ausfallzeiten
trägt zur hohen Wank Steifigkeit der Aufhängung bei
Premium Elastomer Büchsen
benötigt keine Schmierung
verlängerte Lebensdauer
verbessert die Artikulation durch Hochleistungsdesign
Hendrickson Schwingbalken
geformt und robotergeschweißt , um ein schmales Profil zu erhalten - bedeutet Gewichtsersparnis
verteilt die Last gleichmäßig auf die Achsen für verbesserte Manövrierbarkeit und Handhabung
bietet bis zu 445 mm diagonale Artikulation für herausragende Mobilität und Traktion
senkt den Schwerpunkt, um die Stabilität zu erhöhen
hilft Schläge und Stöße zu isolieren bei unebener Straße durch den zentralen Drehpunkt
„Sattel“
dreieckige Geometrie bietet Struktur und Haltbarkeit
erhöht die Nutzlast durch sein gewichtsgünstiges Design und hat einen erheblichen Gewichtsvorteil gegenüber bestehenden Aufhängungen
Rahmenaufhängung ( Konsole )
optimiertes Design, um Haltbarkeit und Gewichtsersparnis auszugleichen
entwickelt, um Flexibilität mit verschiedenen LKW-Modellen zu bieten
Elastomer Scherenfeder
bietet eine hervorragende Fahrqualität bei leerem Fahrzeug
reagiert auf Längslasten beim Bremsen und Beschleunigen bei minimalen Hub
niedriges Belastungsdesign sorgt für eine lange Lebensdauer

## Slide 6: Anwendungsbeispiele
  6x4 - 26E
  6x6 - 56E
  8x4 - 37E, 39E
  8x6 - 93E
  8x8 - 96E
  Weiter Modelle auf Anfrage
ULTIMAAX Markterfahrung
  Getestet von über 200 Flotten
  800 Fahrer Feedbacks
  2.900.000 km gefahren unter Realbedingung

## Slide 7: Mehr Infos – WWW.ULTIMAAX.COM
SALES TRAINING